Техническое задание

на электронный лазерный тир с бумажными мишенями

для школ колледжей и кадетских корпусов

#### Назначение электронного лазерного тира

Обучение правилам безопасного обращения с оружием и основам стрельбы

#### Потребительские свойства электронного лазерного тира

1. Обязательная часть

1.1. Электронный лазерный тир должен воспроизводить стрельбу из пневматической винтовки или массо-габаритного макета автомата Калашникова как можно ближе к реальности, в частности:

- оружие электронного лазерного тира по форме, габаритам и массе должно соответствовать форме, габаритам и массе пневматических винтовок или автомата Калашникова и должно быть реализовано на базе пневматического оружия или масс-габаритных макетов.

- оружие электронного лазерного тира должно быть безопасным в обращении. Оружие электронного лазерного тира, реализованное на базе пневматического оружия не должно допускать выстрела пулькой

- работа ударно-спускового механизма оружия электронного лазерного тира (свободный ход спускового крючка, усилие на спуске) должна быть аналогичной работе ударно-спускового механизма соответствующей модели пневматического оружия или автомата Калашникова.

- оружие электронного лазерного тира должно позволять выполнение всех действий с ним в соответствии с правилами безопасного обращения с оружием

- электронное оружие не должно иметь каких-либо внешних проводов, ограничивающих движения стрелка

- электронный лазерный тир должен позволять производить стрельбу на дистанции от 5 м до 15 м

- электронный лазерный тир должен использовать стандартную мишень № 8 и зеленую мишень № 4 распечатанные на бумаге.

- точность отображения попадания должна соответствовать правилам пулевой стрельбы и быть не менее 0,1 очка.

- время реакции системы на выстрел не более 1 сек

1.2. Электронный лазерный тир должен позволять стрельбу одновременно до __* стрелков

1.3. Электронный лазерный тир должен работать в помещении при нормальном комнатном освещении (от 150 до 300 лк на уровне мишени).

1.4. Электронный лазерный тир должен включать рабочее место оператора состоящее из компьютера с клавиатурой, мышью для ввода имен стрелков и монитором для вывода результатов стрельбы. Размер экрана не менее __** дюймов. Компьютер должен иметь спецификацию, достаточную для удовлетворительной работы управляющей программы тира. Минимальные требования к компьютеру:

- разрядность процессора 32

- тактовая частота процессора не ниже 700МГц

- ОЗУ не ниже 512 Мб

- ёмкость диска 10 Гб

- размер экрана монитора

- разрешение монитора не менее 800х600

- наличие разъема и шины USB любой версии

- операционная система Windows XP или 7, или Linux Debian 7 или 8

Прочие характеристики компьютера не регламентируются. Компьютер может быть приобретен заказчиком самостоятельно в местной оптовой сети.

Если же заказчик желает, чтобы компьютер был включен в поставляемый нами комплект лазерного тира, и если этот компьютер предполагаются использовать в каких либо иных, кроме тира целей, он может уточнить параметры в Техническом Задании и даже указать конкретную модель компьютера. Однако если заявленные параметры окажутся выше необходимых для работы тира, стоимость оборудования может увеличится по сравнению с минимальной требуемой комплектацией.

1.5. Программа электронного лазерного тира должна позволять ввод, хранение и вывод следующих данных стрелков:

-  ФИО

-  дата и время тестирования

-  результат (количество выбитых очков)

1.6. По каждому стрелку программа должна позволять отображение мишени и попаданий, вычислять количество выбитых очков, среднюю точку попадания и размер разброса пробоин

1.7. Электронный лазерный тир должен быть безопасен и сертифицирован для использования в школьных учреждениях.

Перечень технический средств, входящих в состав электронного лазерного тира.

1. блок управления бумажной мишенью, включая:

- видеокамера

- видеодатчик**

- источник питания

- бумажная мишень № 8

- кронштейн крепления

- соединительный кабель

Количество: равно количеству требуемых огневых позиций (стрелковых мест)

2. Многофункциональное устройство для связи мишеней с компьютером с USB кабелем**

Количество 1 шт

3. Пневматическая винтовка МР-512 с установленным на ней лазерным излучателем

Количество: равно количеству требуемых огневых позиций (стрелковых мест)

4. Управляющий компьютер, настольный или ноутбук

Количество 1 шт

---------------------------------------------------------------------------------

**/ в зависимости от конкретной технической реализации лазерного тира эти устройства могут быть объединены в общий блок вместе с видеокамерой